Comment le vélo permet-il de se diriger ?

- Observe le vélo mis à ta disposition et complète le schéma suivant :

- Pour chaque élément, symbolise le mouvement de chaque élément :

Si l’élément tourne, symbolise par une flèche :

Si l’élément se déplace en faisant une translation :

Si l’élément ne bouge pas :

- A ton avis, comment est-il possible que le guidon et la roue tourne ensemble alors que le cadre reste fixe ?

- Fais un schéma expliquant le principe de fonctionnement de la direction du vélo

BILAN «  Solutions techniques de la fonction SE DIRIGER ».

Les 4 moyens de transports étudiés dans les différents groupes ont des solutions  différentes pour assurer la fonction « Direction ».

- Pour le vélo : (A vitesse réduite) L’utilisateur exerce une pression sur les poignées qui entrainent le guidon qui est relié à la roue avant  par l’intermédiaire de la fourche. La tige du guidon tourne à l’intérieur d’un tube qui est relié au cadre du vélo. La roue avant tourne.

- Pour la trottinette (A vitesse réduite) : L’utilisateur exerce une pression sur les poignées qui entrainent le guidon qui est relié à la roue avant  par l’intermédiaire de la fourche. La tige du guidon tourne à l’intérieur d’un tube qui est relié au corps de la trottinette. La roue avant tourne.

- Pour le roller :

A faible  vitesse : L’utilisateur oriente ses pieds dans la direction où il souhaite aller. Le roller est solidaire du pied et s’oriente dans la direction voulue.

A grande vitesse : L’utilisateur balance son corps et la direction est prise en fonction de l’inertie.

Remarque : ce principe de fonctionnement est utilisé également pour le vélo ou la trottinette à grande vitesse.

- La poussette : Pour orienter la poussette, l’utilisateur exerce une pression sur le guidon (ou poignées).

Il appuie davantage à droite pour orienter la poussette à gauche .

Il appuie davantage à gauche pour orienter la poussette à droite.

# Text boxes

Tube

- Roue avant

- Cadre

- Guidon

- Colonne de direction

- Fourche

SCHEMA DE LA FONCTION

Fourche